Příloha č.2

Technická specifikace

1.    VOZIDLO NA SVOZ ODPADKOVÝCH KOŠŮ

1.1. DODACÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY K NABÍZENÉ DODÁVCE

1. VOZIDLO

Kategorie

S řidičským oprávněním skupiny B

Motor

Vznětový

Objem max. 1000 cm3

Hmotnosti

Celková max. 1,5 t

Užitečná min. 0,7 t

Celkové rozměry vozidla

Délka max. 3.500 mm

Šířka max. 1.500 mm

Výška max. 2.100 mm

Rozvor max. 1900 mm

Rozměry nástavby pro svoz parkových košů

Délka min. 2.000 mm

Šířka max. 1.450 mm

Výška max. 1.300 mm

Objem min. 3,5 m3

Vhazovací dvířka zasouvací, na levé a pravé straně nástavby min. 450 x 650 mm, s nakládkovou hranou max. 1350 mm od země

Zadní čelo k vyprazdnění obsahu nástavby : min. 1300 mm max. 1400 mm na šířku

min. 1000 mm max. 1200 mm na výšku

Nástavba sklopná, hydraulicky směrem dozadu min. 45° - zajišťující výsyp obsahu nástavby

Barevné provedení – okrová

Převodovka

Převodovka s manuálním řazením min. 5+1 rychlostní

Pohon

Pohon 4x2

Pneumatiky

Min. 12“ C

Palivová nádrž

Min. 25 l uzamykatelná

Řízení

V levo

Rám

Zadní zábrana na podjetí

Přední nárazník

Brzdná soustava

Dvouokruhová

Kabina

Čelní sklo bezpečnostní, sluneční clony

Zpětná zrcátka širokoúhlá + jedno vnitřní

Barva červená

Kabina interiér

Kabina min. 1+1

1 ks výstražného majáku na střeše kabiny

Pryžové rohože na podlahu kabiny

Autorádio s CD

El. soustava

12 V

Intervalové stěrače

Elektrické ostřikovače předního skla

Denní svícení – Leddiodové

3 oranžové zábleskové svítilny na zadní straně nástavby

1.1 Dodací a servisní podmínky k nabízené dodávce

Termín dodání : do 31.12.2013 s možností dodání dříve

Záruka: 24. měsíců

Servis vozidla zajištuje autorizovaný servis výrobce či zástupcem výrobce pro ČR:

……………………………………………………………………………………………….( bližší popis)

Dostupnost servisu do max. 30 km

Zaškolení obsluhy: v místě provozu vozidla.

Součástí dodávky musí být: návody k obsluze vozidla v českém jazyce. Servisní knížka, Záruční podmínky, Doklady nutné k provozu na komunikacích v ČR, Technický průkaz.