Příloha č.2

Technická specifikace

1.    VOZIDLO S KRYTOU LOŽNOU PLOCHOU - AUTOPLACHTOU

1.1. DODACÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY K NABÍZENÉ DODÁVCE

1. VOZIDLO

Kategorie

S řidičským oprávněním skupiny B

Motor

Vznětový

Objem max. 1000 cm3

Hmotnosti

Celková max. 1,5 t

Užitečná min. 0,7 t

Celkové rozměry vozidla

Délka max. 3.500 mm

Šířka max. 1.500 mm

Výška max. 2.100 mm

Rozvor max. 1900 mm

Rozměry ložné plochy

Délka min. 1.900 mm

Šířka max. 1.400 mm

Výška max. 1.400 mm

Objem min. 3,5 m3

Plocha krytá autoplachtou s ,,Fe“ konstrukcí a plachta řešena s otevíráním na zadním čele a průhledím na zadní okno vozidla – tak, aby bylo z vozidla vidět do ložné plochy.

Barevné provedení – červená, v barvě vozidla

Převodovka

Převodovka s manuálním řazením min. 5+1 rychlostní

Pohon

Pohon 4x2

Pneumatiky

Min. 12“ C

Palivová nádrž

Min. 25 l uzamykatelná

Řízení

V levo

Rám

Zadní zábrana na podjetí

Přední nárazník

Brzdná soustava

Dvouokruhová

Kabina

Čelní sklo bezpečnostní, sluneční clony

Zpětná zrcátka širokoúhlá + jedno vnitřní

Barva červená

Kabina interiér

Kabina min. 1+1

1 ks výstražného majáku na střeše kabiny

Pryžové rohože na podlahu kabiny

El. soustava

12 V

Intervalové stěrače

Elektrické ostřikovače předního skla

Denní svícení – Leddiodové

2 zábleskové majáky na zadní zábraně proti podjetí

1.1 Dodací a servisní podmínky k nabízené dodávce

Termín dodání : do 31.12.2013 s možností dodání dříve

Záruka: 24. měsíců

Servis vozidla zajištuje autorizovaný servis výrobce či zástupcem výrobce pro ČR:

……………………………………………………………………………………………….( bližší popis)

Dostupnost servisu do max. 30 km

Zaškolení obsluhy: v místě provozu vozidla.

Součástí dodávky musí být: návody k obsluze vozidla v českém jazyce. Servisní knížka, Záruční podmínky, Doklady nutné k provozu na komunikacích v ČR, Technický průkaz.